# Az energiatakarékos szivattyúk hatékonysága radikálisan csökken a mágneses szennyeződések hatására

Az Európai irányelvek 2013 január 1 óta megkövetelik, hogy a gyártók csak energiatakarékos szivattyúkat hozhatnak kereskedelmi forgalomba! Az elkövetkező időszakban a követelmények még inkább szigorodnak, ami a szabadon álló szivattyúkra és hűtő berendezésekre érvényes!

## Új generációs szivattyúk

## A következőt ajánlja minden gyártó: magas hatékonyságú szivattyúk ECM technológiával és tartós mágnes motorral. Ez a forradalmi technológia, jelentős sikert ér el az energia megtakarításban (akár 75%). Azonban a rendszer víz sok esetben tele van mágnesezhető szennyeződéssel! A ’Régi’ hagyományos szivattyúk csak akkor mágnesesek amikor működésbe vannak, tehát a mágneses szennyeződések nem mindig tapadnak a rotorhoz. Ez a rotor az új generációs szivattyúkban „ ECM technológiával” állandóan mágneses! Az eredmény: állandó lerakódás és magnetit szennyeződés felhalmozódása a rotoron, melynek hatására a hatékonyság csökken, és a helyrehozhatatlan meghibásodások lehetősége nő.

## Hatékonyság csökkenése

A szivattyúk hatékonyságának csökkenése pontosan az ellentéte annak, amit el szerettek volna érni. A rotoron lévő szennyeződés hatására a rotornak több energiára van szüksége, hogy a kellő áramlási sebességet el tudja érni. A Spirotech kutatási osztályának munkája megmutatta, hogy a mágnesezhető szennyeződés gyorsan le tudja csökkenteni az új generációs szivattyúk hatékonyságát, ami megnövekedett energiafelhasználással is párosul. A kutatások kimutatták, hogy a rendszer vízben lévő mágneses szennyeződések a szivattyúk hatékonyságát 10-20%-kal nagyon gyorsan csökkenteni tudják, mely idővel még rosszabbá válhat!

- Pump1 és Pump2 : ECM technológiával ellátott új generációs szivattyú

- Pump3 és Pump4: ’Régi’ típusú szivattyú

## Magnetit (mágneses szennyeződés)

A fűtő és hűtő rendszerekben nagy mennyiségű magnetit fordulhat elő A szennyeződések olyan aprók, hogy szabad szemmel nem láthatók. Az emberi szem kb. 10 µm-nál nagyobb dolgokat látja. Az emberi haj kb. 40 µm vastag. Összehasonlításképpen a legkisebb magnetit szennyeződések 5-10 µm. Ezek okozzák a legnagyobb problémát. A szennyeződések ott gyűlnek össze, ahol mágneses mező keletkezik, főleg szivattyúkban, de szelepekben, csövekben, radiátorokban, hőcserélőkben is előfordul.

Kérdésével forduljon bizalommal hozzánk !

Tóth Gábor	Igazi Károly	Majoros Zoltán

Ügyvezető igazgató	Területi Képviselő (NY-M.o.)	Értékesítő

Mobil: +36-30/339-72-80	Mobil: +36-30/685-37-50	Mobil: +36-30/662-91-12

toth.gabor@brilon.hu	igazi.karoly@brilon.hu	majoros.zoltan@brilon.hu

Komjáti Klaudia	Nagy Péter

Kereskedelmi asszisztens	Kereskedelmi asszisztens

Mobil: +36-30/662-93-30	Mobil: +36-30/276-35-63

brilon@brilon.hu	brilon@brilon.hu